Государственное автономное  образовательное  учреждение среднего профессионального образования «Шарлыкский технический техникум» с.Шарлык

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГОАУ СПО «ШТТ»

_______________А.П. Головко

«____»______________2014__г.

рабочая ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования

название программы модуля

2014 г.

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по  профессиям среднего  профессионального образования (далее – СПО)

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка

код		наименование специальности (профессии)

Организация-разработчик: Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Шарлыкский технический техникум» с. Шарлык Оренбургской области

Разработчики:

Мунасыпов Р. Р., преподаватель первой категории

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность,

# СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ примерной ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля |  |
| 4 условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) |  |

1. паспорт рабочей ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования

название программы профессионального модуля

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее  программа) – является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  профессии  СПО

35.01.14  Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка

код			название

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования

указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС по специальностям / профессиям, перечисленными в п. 1.

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического обслуживания и ремонта.

2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей.

3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов.

4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять их.

5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные сельскохозяйственные машины и оборудование.

6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельскохозяйственных машин и оборудования.

Программа профессионального модуля может быть использована при подготовке специалистов по профессиям: 35.01.14 Мастер сельскохозяйственного производства,   при переподготовке и повышении квалификации специалистов по профессиям Тракторист машинист сельскохозяйственного производства при наличии  среднего (полного) общего образования и Мастер-наладчик по техническому обслуживанию машинно-тракторного парка. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

выполнения слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники;

уметь:

пользоваться нормативно-технической и технологической документацией;

проводить техническое обслуживание и текущий ремонт сельскохозяйственной техники с применением современных контрольно-измерительных приборов, инструментов и средств технического оснащения;

выполнять работы средней сложности по периодическому техническому обслуживанию тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин с применением современных средств технического обслуживания;

выявлять и устранять причины несложных неисправностей сельскохозяйственной техники в производственных условиях;

осуществлять самоконтроль по выполнению техобслуживания и ремонта машин;

проводить консервацию и сезонное хранение сельскохозяйственной техники;

выполнять работы с соблюдением требований безопасности;

соблюдать экологическую безопасность производства;

знать:

устройство, принцип действия и технические характеристики основных марок тракторов и сельскохозяйственных машин;

виды нормативно-технической и технологической документации, необходимой для выполнения производственных работ;

правила применения современных контрольно-измерительных приборов, инструментов и средств технического оснащения;

технологии технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и оборудования;

общие положения контроля качества технического обслуживания и ремонта машин;

свойства, правила хранения и использования топлива, смазочных материалов и технических жидкостей;

правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 605 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 443 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 295 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 148 часов;

учебной и производственной практики – 162 часа.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности мастер-наладчик по техническому обслуживанию и ремонту МТП, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1 | Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического обслуживания и ремонта. |
| ПК 2 | Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей. |
| ПК 3 | Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов. |
| ПК 4 | Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять их. |
| ПК 5 | Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные сельскохозяйственные машины и оборудование. |
| ПК 6 | Выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельскохозяйственных машин и оборудования. |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, определяемых руководителем |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 7 | Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности |
| ОК 8 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний |

3. СТРУКТУРА и  содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Раздел 1. Изучение устройства и выполнение работ по техническому обслуживанию сельскохозяйственных тракторов и автомобилей | 156 | 104 | 72 | 52 | - |  |
|  | Раздел 2. Изучение устройства и выполнение работ по техническому обслуживанию и подготовке к работе сельскохозяйственных машин и животноводческого оборудования | 220 | 150 | 112 | 71 |  |  |
|  | Раздел 3. Выполнение слесарных работ по плановому техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники | 192 | 41 | 30 | 25 | 126 |  |
|  | Производственная практика, часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) | 36 |  |  |
|  | Всего: | 605 | 295 | 220 | 148 |  |  |

# 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| Раздел 1. Изучение устройства и выполнение работ по техническому обслуживанию сельскохозяйственных тракторов и автомобилей |  | 156 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| МДК.01.01. Технологии слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования |  | 156 |  |
| Тема 1.1. Классификация и общее устройство тракторов и автомобилей | Содержание | 1 |  |
|  | 1. | Классификация и общее устройство тракторов и автомобилей | 1 | 2 |
| Тема 1.2. Двигатели тракторов, автомобилей, комбайнов | Содержание | 8 |  |
|  | 2. | Принцип работы и общее устройство двигателя внутреннего сгорания | 1 | 2 |
|  | 3. | Кривошипно-шатунный механизм | 1 | 2 |
|  | 4. | Распределительный и декомпрессионный механизм | 1 | 2 |
|  | 5. | Система охлаждения двигателей | 1 | 2 |
|  | 6. | Смазочная система двигателей | 1 | 2 |
|  | 7. | Система питания карбюраторных и дизельных двигателей. | 2 | 2 |
|  | 8. | Система пуска | 1 | 2 |
|  | Практические занятия | 22 |  |
|  | 1. | Устройство, регулировки и техническое обслуживание кривошипно-шатунного механизма тракторных и автомобильных двигателей | 4 | 2 |
|  | 2. | Устройство, регулировки и обслуживание распределительного механизма тракторных и автомобильных двигателей | 4 | 2 |
|  | 3. | Устройство и обслуживание системы охлаждения тракторных и автомобильных двигателей | 2 | 2 |
|  | 4. | Устройство и обслуживание смазочных систем тракторных и автомобильных двигателей | 4 | 2 |
|  | 5. | Устройство и обслуживание системы питания тракторных и автомобильных двигателей | 4 | 2 |
|  | 6. | Устройство и обслуживание системы пуска тракторных и автомобильных двигателей | 4 | 2 |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 1. Темы 1.1-1.2 Разработать принципиальные схемы общего устройства различных типовых моделей сельскохозяйственных тракторов и автомобилей. Сравнить диаграммы фаз газораспределения различных двигателей. Нарисовать кинематические схемы газораспределительных механизмов с различным расположением клапанов. Систематизационная таблица устройства кривошипно-шатунного и газораспределительного механизма. Систематизационная таблица устройства системы смазки изучаемого двигателя. Систематизационная таблица устройства системы охлаждения изучаемого двигателя. Систематизационная таблица устройства системы питания изучаемого двигателя. Разработать по аналогии алгоритм поиска неисправностей кривошипно-шатунного механизма двигателя предложенного преподавателем. Разработать по аналогии алгоритм поиска неисправностей газораспределительного механизма двигателя предложенного преподавателем. Разработать по аналогии алгоритм поиска неисправностей системы охлаждения двигателя предложенного преподавателем. Разработать по аналогии алгоритм поиска неисправностей системы смазки двигателя предложенного преподавателем. Разработать по аналогии алгоритм поиска неисправностей системы питания двигателя предложенного преподавателем. | 24 | 3 |
| Тема 1.3. Современные системы управления подачей топлива в дизельных двигателях (за счёт времени, отведённого на вариативную часть программы) | Содержание | 3 |  |
|  | 1. | Принципиальные основы и схемы управления подачей топлива в дизельных двигателях | 1 | 2 |
|  | 2. | Устройство и принцип работы насоса-форсунки | 1 | 2 |
|  | 3. | Современные системы увеличения мощности работы дизельных двигателей | 1 | 2 |
|  | Практические занятия | 8 |  |
|  | 1. | Изучение конструктивных особенностей современных систем управления подачей топлива в дизельных двигателях | 4 | 2 |
|  | Проверочная работа | 2 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 1. Тема 1.3. Разработка принципиальных схем современных систем управления подачей топлива в дизельных двигателях | 4 | 3 |
| Тема 1.4. Шасси тракторов и автомобилей | Содержание | 12 |  |
|  | 1. | Трансмиссии (общие сведения) | 1 | 2 |
|  | 2. | Коробки передач, раздаточные коробки, ходоуменьшители | 1 | 2 |
|  | 3. | Промежуточные соединения и карданные передачи | 1 | 2 |
|  | 4. | Ведущие мосты тракторов и автомобилей | 1 | 2 |
|  | 5. | Ходовая часть тракторов и автомобилей | 1 | 2 |
|  | 6. | Рулевое управление тракторов и автомобилей | 1 | 2 |
|  | 7. | Тормозные системы колёсных тракторов и автомобилей | 1 | 2 |
|  | 8. | Гидроприводы тракторов и автомобилей | 2 | 2 |
|  | 9. | Рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей | 2 | 2 |
|  | 10. | Автомобили-самосвалы. Тракторные и автомобильные прицепы | 1 | 2 |
|  | Практические занятия | 22 |  |
|  | 1. | Устройство, регулировки и обслуживание узлов трансмиссий тракторов и автомобилей | 4 | 2 |
|  | 2. | Устройство, регулировки и обслуживание задних мостов и механизмов управления гусеничных тракторов | 4 | 2 |
|  | 3. | Устройство, регулировки и обслуживание ходовой части гусеничных и колёсных тракторов | 4 | 2 |
|  | 4. | Устройство, регулировки и обслуживание ходовой части и рулевого управления автомобилей и тракторов | 4 | 2 |
|  | 5. | Устройство, регулировки и обслуживание тормозных систем автомобилей и колёсных тракторов | 4 | 2 |
|  | 6. | Устройство, регулировки и обслуживание гидропривода и рабочего оборудование тракторов | 2 | 2 |
|  | Проверочная работа | 2 |  |
| Самостоятельная работа при изучении темы 2.4 раздела ПМ 2 Разработать кинематическую схему (модель) трансмиссии колёсного трактора Разработать кинематическую схему (модель) трансмиссии гусеничного трактора Разработать кинематическую схему (модель) муфты сцепления трактора Разработать по аналогии алгоритм поиска неисправностей муфты сцепления трактора предложенного преподавателем. Разработать кинематическую схему (модель) коробки перемены передач трактора Разработать кинематическую схему (модель) дифференциала трактора Разработать кинематическую схему (модель) заднего моста колёсного трактора Систематизационная таблица устройства трансмиссии колёсного трактора Разработать кинематическую схему (модель) заднего моста гусеничного трактора Систематизационная таблица устройства трансмиссии гусеничного трактора Разработать систематизационную таблицу устройства тормозов с пневматическим приводом Разработать систематизационную таблицу устройства тормозов с гидравлическим приводом Разработать схему (модель) работы гидросистемы трактора Разработать по аналогии алгоритм поиска неисправностей гидросистемы трактора предложенного преподавателем. | 16 | 3 |
| Тема 1.5 Электрооборудование | Содержание | 2 |  |
|  | 1. | Общие сведения и схемы электрооборудования тракторов и автомобилей | 2 | 2 |
|  | Практические занятия | 20 |  |
|  | 1. | Обслуживание, выявление и устранение неисправностей источников электрической энергии | 4 | 2 |
|  | 2. | Обслуживание, выявление и устранение неисправностей системы зажигания двигателей | 6 | 2 |
|  | 3. | Обслуживание, выявление и устранение неисправностей системы пуска двигателей | 6 | 2 |
|  | 4. | Обслуживание, выявление и устранение неисправностей системы освещения и сигнализации автомобилей и тракторов | 4 | 2 |
|  | Проверочная работа | 2 |  |
| Самостоятельная работа при изучении темы 2.5. раздела ПМ 2 Разработать принципиальную электрическую схему (модель) генераторной установки Разработать принципиальную электрическую схему (модель) системы зажигания от магнето Разработать принципиальную электрическую схему (модель) батарейной системы зажигания Разработать принципиальную электрическую схему (модель) контактно-транзисторной системы зажигания Разработать принципиальную электрическую схему (модель) стартера Разработать алгоритм поиска неисправностей генераторной установки Разработать алгоритм поиска неисправностей стартера Разработать алгоритм поиска неисправностей системы зажигания Разработать алгоритм поиска неисправностей системы освещения и сигнализации | 8 | 3 |
| Раздел 2. Изучение устройства и выполнение работ по техническому обслуживанию и подготовке к работе машинно-тракторных агрегатов |  | 220 |  |
| МДК.01.01. Технологии слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования |  | 220 |  |
| Тема 2.1. Машины для обработки почвы | Содержание | 3 |  |
|  | 1. | Устройство машин для основной обработки почвы | 1 | 2 |
|  | 2 | Устройство машин для предпосевной обработки почвы | 1 | 2 |
|  |  | Устройство машин для междурядной обработки почвы | 1 | 2 |
|  | Практические занятия | 12 |  |
|  | 1. | Подготовка к работе и техническое обслуживание машинно-тракторных агрегатов для основной обработки почвы | 4 | 2 |
|  | 2. | Подготовка к работе и техническое обслуживание агрегатов для поверхностной и предпосевной обработки почвы | 4 | 2 |
|  | 3. | Подготовка к работе и техническое обслуживание агрегатов для междурядной обработки почвы | 4 | 2 |
| Самостоятельная работа при изучении темы 2.1 раздела 2 Разработать технологическую карту подготовки машинно-тракторного агрегата для основной обработки почвы. Разработать технологическую карту подготовки машинно-тракторного агрегата для предпосевной обработки почвы. | 8 | 3 |
| Тема 2.2. Машины для посева и посадки сельскохозяйственных культур | Содержание | 8 |  |
|  | 1. | Устройство машин для посева зерновых культур | 2 | 2 |
|  | 2. | Устройство машин для посева пропашных культур | 2 | 2 |
|  | 3. | Устройство машин для посадки сельскохозяйственных культур | 2 | 2 |
|  | Практические занятия | 12 |  |
|  | 1. | Подготовка к работе и техническое обслуживание машинно-тракторных агрегатов для посева зерновых культур | 4 | 2 |
|  | 2. | Подготовка к работе и техническое обслуживание машинно-тракторных агрегатов для посева пропашных культур | 4 | 2 |
|  | 3. | Подготовка к работе и техническое обслуживание машинно-тракторных агрегатов для посадки сельскохозяйственных культур | 4 | 2 |
| Самостоятельная работа при изучении темы 2.2. раздела 2 Разработать технологическую карту подготовки машинно-тракторного агрегата для посева зерновых культур. Разработать технологическую карту подготовки машинно-тракторного агрегата для посева пропашных культур. | 8 | 3 |
| Тема 2.3. Машины для внесения удобрений и ухода за растениями | Содержание | 3 |  |
|  | 1. | Устройство машин для приготовления, погрузки и внесения удобрений | 1 | 2 |
|  | 2. | Устройство машин для химической защиты растений | 1 | 2 |
|  | 3. | Устройство машин для полива растений | 1 | 2 |
|  | Практические занятия | 12 |  |
|  | 1. | Подготовка к работе и техническое обслуживание машинно-тракторных агрегатов для внесения минеральных и органических удобрений | 4 | 2 |
|  | 2. | Подготовка к работе и техническое обслуживание машинно-тракторных агрегатов для химической защиты растений | 4 | 2 |
|  | Проверочная работа | 4 |  |
| Самостоятельная работа при изучении темы 3.3. раздела 2 Разработать проект подготовки к работе машинно-тракторных агрегатов для внесения удобрений | 8 | 3 |
| Тема 2.4. Технологические комплексы машин для уборки трав, силосных культур и производства зелёных кормов. | Содержание | 2 |  |
|  | 1. | Технологические комплексы машин для уборки трав, силосных культур и производства зелёных кормов. | 1 | 2 |
|  | Практические занятия | 8 |  |
|  | 1. | Подготовка к работе и техническое обслуживание машинно-тракторных агрегатов для кошения трав | 4 | 2 |
|  | 2. | Подготовка к работе и техническое обслуживание машинно-тракторных агрегатов для подбора сена | 4 | 2 |
| Самостоятельная работа при изучении темы 2.4. раздела 2 Разработать проект подготовки к работе машинно-тракторных агрегатов для заготовки сена | 8 | 3 |
| Тема 2.5. Технологические комплексы машин для возделывания и уборки овощных культур | Содержание | 3 |  |
|  | 1. | Технологические комплексы машин для возделывания и уборки картофеля | 1 | 2 |
|  | 2. | Технологический комплекс машин для возделывания и уборки овощных культур. | 1 | 2 |
|  | 3. | Технологические комплексы машин для возделывания и уборки сахарной свеклы. | 1 | 2 |
| Самостоятельная работа при изучении темы 2.5. раздела 2 Разработать проект подготовки к работе машинно-тракторных агрегатов для возделывания и уборки картофеля | 8 | 3 |
| Тема 2.6. Технологические комплексы машин для уборки зерновых, колосовых, зернобобовых и крупяных культур | Содержание | 2 |  |
|  | 1. | Технологические комплексы машин для уборки зерновых, колосовых, зернобобовых и крупяных культур. | 1 | 2 |
|  | 2. | Технологические процессы прямого и раздельного комбайнирования | 1 | 2 |
|  | Практические занятия | 32 |  |
|  | 1. | Устройство, основные регулировки и обслуживание молотильного аппарата комбайна | 4 | 2 |
|  | 2. | Устройство, основные регулировки и обслуживание системы очистки комбайна | 4 | 2 |
|  | 3. | Устройство, основные регулировки и обслуживание копнителя и измельчителя комбайна | 4 | 2 |
|  | 4. | Устройство, основные регулировки и обслуживание бункера, транспортирующих средств и механизмов привода | 4 | 2 |
|  | 5. | Устройство, основные регулировки и обслуживание консольных жаток комбайна | 4 | 2 |
|  | 6. | Устройство, основные регулировки и обслуживание валковой жатки комбайна | 4 | 2 |
|  | 7. | Устройство, основные регулировки и обслуживание ходовой части и рулевого управления комбайна | 4 | 2 |
|  | 8. | Устройство, основные регулировки и обслуживание гидросистемы комбайна | 4 | 2 |
|  | Проверочная работа | 5 |  |
| Самостоятельная работа при изучении темы 2.6. раздела 2 Разработать кейс: «Обнаружение и устранение неисправностей различных устройств комбайна» | 12 | 3 |
| Тема 2.7. Технологические комплексы машин для приготовления и раздачи кормов в животноводстве | Практические занятия | 8 |  |
|  | 1. | Устройство, основные регулировки, обслуживание и подготовка к работе машин для подготовки кормов | 4 | 2 |
|  | 2. | Устройство, основные регулировки и обслуживание и подготовка к работе машин для раздачи кормов | 4 | 2 |
| Самостоятельная работа при изучении темы 2.7. раздела 2 Разработать проект подготовки к работе машинно-тракторных агрегатов для раздачи и приготовления кормов | 8 | 3 |
| Тема 2.8. Автоматизация технологического процесса уборки сельскохозяйственных культур (за счёт времени, отведённого на вариативную часть программы) | Содержание | 2 |  |
|  | 1. | Объекты автоматизации технологического процесса уборки сельскохозяйственных культур | 2 | 2 |
|  | Практические занятия | 12 |  |
|  | 1. | Ознакомление с системой автоматического управления жатвенной части современного зерноуборочного комбайна | 4 | 2 |
|  | 2. | Ознакомление с системой автоматического управления молотильного устройства современного зерноуборочного комбайна | 4 | 2 |
|  | 3. | Ознакомление с системой автоматического управления вождения современного зерноуборочного комбайна | 4 | 2 |
| Самостоятельная работа при изучении темы 2.8. раздела 2 Разработать простейшие принципиальные схемы автоматического управления различными системами комбайна. | 4 | 3 |
| Тема 2.9. Современные инновационные комбинированные почвообрабатывающие машины и орудия (за счёт времени, отведённого на вариативную часть программы) | Содержание | 2 |  |
|  | 1. | Обзор конструктивных особенностей современной техники для обработки почвы | 2 | 2 |
|  | Практические занятия | 8 |  |
|  | 1. | Ознакомление с устройством, обслуживанием и наладкой современной техники для основной обработки почвы | 4 | 2 |
|  | 2. | Ознакомление с устройством, обслуживанием и наладкой современной техники для предпосевной обработки почвы | 4 | 2 |
| Самостоятельная работа при изучении темы 2.9. раздела 2 Разработать систематизационную таблицу конструктивных особенностей современной техники для обработки почвы | 2 | 3 |
| Тема 2.10. Современные посевные комплексы (за счёт времени, отведённого на вариативную часть программы) | Содержание | 2 |  |
|  | 1. | Обзор конструктивных особенностей современной техники для посева | 2 | 2 |
|  | Практические занятия | 4 |  |
|  | 1. | Ознакомление с устройством, обслуживанием и наладкой современных посевных комплексов | 2 | 2 |
| Самостоятельная работа при изучении темы 2.10. раздела 2 Разработать систематизационную таблицу конструктивных особенностей современной техники для посева сельскохозяйственных культур | 4 | 3 |
| Тема 2.11. Современные комплексы для ухода за сельскохозяйственными культурами (за счёт времени, отведённого на вариативную часть программы) | Содержание | 2 |  |
|  | 1. | Обзор конструктивных особенностей современной техники для ухода за сельскохозяйственными культурами | 2 | 2 |
|  | Практические занятия | 4 |  |
|  | 1. | Ознакомление с устройством, обслуживанием и наладкой современной техникой для ухода за сельскохозяйственными культурами | 4 | 2 |
| Раздел 3. Выполнение слесарных работ по плановому техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники |  | 192 |  |
| МДК.01.01. Технология слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования |  | 41 |  |
| Тема 3.1. Надёжность сельскохозяйственной техники | Содержание | 6 |  |
|  | 1. | Основные понятия и определения | 1 |  |
|  | 2. | Оценочные показатели надёжности машин | 1 |  |
|  | 3. | Трение и изнашивание машин | 2 |  |
|  | 4. | Повреждения и разрушения деталей машин | 1 |  |
|  | 5. | Предельное состояние машин | 1 |  |
| Тема 3.2. Планово-предупредительная система технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники | Содержание | 3 |  |
|  | 1. | Основные понятия и определения | 1 |  |
|  | 2. | Планово-предупредительная система технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники | 1 |  |
|  | 3. | Периодичность технического обслуживания | 1 |  |
| Тема 3.3. Техническое обслуживание машин при их использовании | Практическая работа | 22 |  |
|  | 1. | Организация технического обслуживания | 2 |  |
|  | 2. | Стационарные средства технического обслуживания | 4 |  |
|  | 3. | Стационарные средства технического обслуживания | 4 |  |
|  | 4. | Оборудование для технического обслуживания | 4 |  |
|  | 5. | Передвижные средства технического обслуживания | 4 |  |
|  | 5. | Передвижные средства технического обслуживания | 4 |  |
| Тема 3.4. Хранение машин | Содержание | 2 |  |
|  | 1. | Повреждения машин в нерабочий период | 1 |  |
|  | 2. | Организация хранения машин | 1 |  |
|  | Практическая работа | 8 |  |
|  | 1. | Технология хранения машин | 4 |  |
|  | 2. | Технология хранения машин | 4 |  |
| Самостоятельная работа при изучении тем 3.1 по 3.4 раздела 3 Разработать проект организации и технологии технического обслуживания и постановки на хранения сельскохозяйственной техники | 22 |  |
| Учебная практика Виды работ: 1. Выполнение работ планово-предупредительного технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники Техническое обслуживание № 1 колёсных тракторов Техническое обслуживание № 1 гусеничных тракторов Техническое обслуживание № 1 специальных комбайнов Техническое обслуживание № 1 зерноуборочных комбайнов Техническое обслуживание № 2 колёсных тракторов Техническое обслуживание № 2 гусеничных тракторов Техническое обслуживание № 2 специальных комбайнов Техническое обслуживание № 2 зерноуборочных комбайнов Техническое обслуживание № 3 колёсных тракторов Техническое обслуживание № 3 гусеничных тракторов Техническое обслуживание № 3 специальных комбайнов Техническое обслуживание № 3 зерноуборочных комбайнов Сезонное техническое обслуживание колёсных и гусеничных тракторов Сезонное техническое обслуживание специальных и зерноуборочных комбайнов 2. Выполнение работ по обслуживанию технологического оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм Выполнение работ по обслуживанию оборудования по измельчению кормов Выполнение работ по обслуживанию оборудования для доения коров и первичной обработки молока Выполнение работ по обслуживанию оборудования для навозоудаления. Выполнение работ по обслуживанию оборудования для раздачи кормов 3. Выполнение работ по постановке сельскохозяйственной техники на хранение Технология постановки на хранение прицепного оборудования Технология постановки на хранение колесных тракторов Технология постановки на хранение гусеничных тракторов Технология постановки на хранение комбайнов Технология постановки на хранение спец техники | 126 72 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 24 6 6 6 6 30 6 6 6 6 6 | 2 |
| Производственная практика Виды работ: Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту тракторов на производстве Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту специальных и зерноуборочных комбайнов на производстве Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственных машин на производстве Выполнение работ по сезонному техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной технике на производстве Выполнение работ по постановке техники и ремонту на хранение на производстве Выполнение работ по обслуживанию и ремонту технологического оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм на производстве | 36 6 6 6 6 6 6 | 3 3 |

# 4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов:

Тракторы и автомобили.

Сельскохозяйственные машины.

Подготовка к работе и техническое обслуживание машинно-

тракторных агрегатов.

лабораторий:

Устройство тракторов и автомобилей.

Устройство зерноуборочных комбайнов.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Тракторы и автомобили»:

1. Разрез двигателя.

2. Комплект макетов для изучения устройства тракторов и автомобилей.

3. Комплект (систематизация) деталей для изучения систем и механизмов тракторов и автомобилей:

- кривошипно-шатунный механизм;

- газораспределительный механизм;

- система смазки;

- система охлаждения;

- система питания дизельного двигателя;

- система питания карбюраторного двигателя

- система пуска двигателей;

- муфты сцепления;

- коробки перемены передач и раздаточные коробки;

- ведущие мосты тракторов и автомобилей;

- гидросистемы тракторов;

- электрооборудование тракторов и автомобилей;

- дополнительное оборудование тракторов и автомобилей.

4. Комплекты плакатов:

- тракторы МТЗ-80, 82;

- тракторы Т-150;

- тракторы «Кировец»;

- автомобили КамАЗ;

- сельскохозяйственные тракторы.

5. Технические средства обучения:

- персональный компьютер;

- электронный проектор;

- экран.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Сельскохозяйственные машины»:

1. Комплект макетов для изучения устройства сельскохозяйственных машин и зерноуборочных комбайнов.

2. Комплект (систематизация) деталей для изучения устройства зерноуборочных комбайнов:

- жатвенная часть;

- молотильное устройство;

- очистка и соломотряс;

- гидросистема комбайна;

3. Комплекты плакатов:

- зерноуборочный комбайн «Нива»;

- зерноуборочный комбайн «Дон»;

- почвообрабатывающие машины;

- посевные машины и комплексы;

- машины для возделывания пропашных культур;

- технологический комплекс машин для возделывания картофеля;

- комплекс машин для уборки сена и соломы;

- зерноочистительные машины.

4.  Технические средства обучения:

- персональный компьютер;

- электронный проектор;

- экран.

Оборудование учебной мастерской «Подготовка к работе и техническое обслуживание машинно-тракторных агрегатов»:

1. Площадка для настройки и регулировки машинно-тракторных агрегатов.

2. Кран-балка.

3. Инструмент и приспособления для подготовки к работе машинно-тракторных агрегатов и их технического обслуживания.

4. Комплект инструкционно-технологических карт для  проведения технического обслуживания и подготовки машинно-тракторных агрегатов к работе.

5.  Технические средства обучения:  персональный компьютер;

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Тракторы и автомобили»:

1. Гусеничный трактор ДТ-75М.

2. Колёсный трактор МТЗ-82.

3. Грузовой автомобиль.

4. Монтажный комплектный двигатель А-41.

5. Монтажный комплектный двигатель Д-240.

6. Монтажный комплектный двигатель ЯМЗ-740.

7. Двигатель для «горячих» регулировок Д-240.

8. Двигатель карбюраторный для горячих регулировок.

9. Двигатель монтажный СМД-62.

10. Комплект деталей для изучения системы питания карбюраторного двигателя.

11. Комплект деталей для изучения системы питания дизельного двигателя.

12. Комплект деталей для изучения системы смазки различных двигателей.

13. Комплект деталей для изучения системы охлаждения различных двигателей.

14. Узлы трансмиссии различных тракторов и автомобилей.

15. Узлы рулевого управления различных тракторов и автомобилей.

16. Узлы гидравлической системы тормозов.

17. Узлы пневматической системы тормозов колёсного трактора.

18. Узлы гидросистемы различных тракторов.

19. Узлы электрооборудования различных тракторов и автомобилей.

20. Узлы дополнительного оборудования тракторов и автомобилей.

21. Планшеты с деталировкой различных приборов, механизмов   тракторов и автомобилей.

22. Комплекты инструментов и приспособлений для разборочно-сборочных и монтажных работ.

23. Инструкционные карты по изучению устройства тракторов и автомобилей.

24. Комплекты плакатов по различным маркам тракторов и автомобилей.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Зерноуборочные комбайны»:

1. Зерноуборочный комбайн СК-5А «Нива»

2. Комплект деталей для изучения жатвенной части комбайна.

3. Комплект деталей для изучения молотильного устройства комбайна.

4. Комплект деталей для изучения гидросистемы комбайна.

5. Комплект деталей для изучения дополнительного оборудования комбайна.

6. Узлы ходовой части комбайна.

7. Узлы гидросистемы комбайна.

8. Узлы рулевого управления комбайна.

9. Узлы электрооборудования комбайна.

10. Комплекты инструментов и приспособлений для разборочно-сборочных и монтажных работ.

11. Инструкционные карты по изучению устройства тракторов и автомобилей.

12. Комплекты плакатов по различным маркам зерноуборочных комбайнов.

Реализация программы модуля предполагает наличие колёсного, гусеничного тракторов и зерноуборочного комбайна.

Для практического обучения устройства и подготовки к работе машинно-тракторных агрегатов необходимо:

1. Орудия для основной обработки почвы (плуги, плоскорезы-глубокорыхлители).

2. Машины и орудия для предпосевной и поверхностной обработки почвы (культиваторы для сплошной обработки почвы, зубовые и дисковые бороны, лущильники и др.)

3. Комбинированные почвообрабатывающие орудия.

4. Сеялки зернотуковые для посева зерновых культур.

5. Сеялки для посева пропашных культур.

6. Картофелепосадочная машина.

7. Культиваторы для междурядной обработки пропашных культур.

8. Машины для внесения органических удобрений.

9. Машины для внесения минеральных удобрений.

10. Машины для химической защиты растений.

11. Самосвальные тракторные тележки.

12. Комплекс машин для заготовки рассыпного сена.

13. Пресс-подборщик для заготовки тюкового сена.

14. Тракторные самосвальные тележки различной грузоподъёмности.

15. Машины для раздачи грубых кормов.

16. Соломорезки.

17. Машины для раздачи концентрированных кормов.

18. Комплекты плакатов по различным маркам сельскохозяйственных машин и орудий.

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

1. Сельскохозяйственные тракторы и зерноуборочные комбайны.

2. Сельскохозяйственные машины и орудия для выполнения различных, предписанных программой модуля, механизированных работ  в растениеводстве и животноводстве.

В учебном заведении имеется учебное хозяйство растениеводческого направления площадью 650 гектаров, а также орошаемый участок для возделывания овощных культур площадью 10 гектаров, мастерская для проведения технического обслуживания сельскохозяйственной техники, площадка для хранения техники.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Родичев В.А. Грузовые автомобили. –М. «Академия», 2005. -240с.

2. Родичев В.А. Тракторы. –М. «Академия», 2005. -256с.

3. Устинов А.Н. Зерноуборочные машины. –М. «Академия», 2003. -416с.

4. Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины. –М. «Академия», 2004. -264с.

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

На  освоение модуля отводится  время два учебных года. Модуль разбит на три раздела и один междисциплинарный курс. Изучение междисциплинарного курса завершается экзаменом. Во время изучения модуля по практическим занятиям и учебной практике проводятся проверочные работы.

При изучении устройства сельскохозяйственной техники на  теоретических занятиях должны использоваться детали, сборочные единицы, приборы, агрегаты,  узлов изучаемой техники. При необходимости преподавателям следует использовать схемы, плакаты, транспаранты, слайды, видеофильмы.  В процессе изучения учебного материала необходимо систематически привлекать учащихся к самостоятельной работе с технической и справочной литературой, практиковать применение семинаров, расширять перечень работ расчетного характера.

Для изучения устройства сельскохозяйственной техники рекомендуется следующая последовательность изучения вопросов:

- назначение и устройство механизмов и сборочных единиц;

- взаимодействие деталей в механизме или сборочной единице;

- принципиальные схемы устройства механизма в целом;

- конструктивные особенности деталей механизма;

- эксплуатационные и технические регулировки механизма;

- возможные технические  и технологические неисправности, их признаки: методы выявления, как неисправностей, так и причин их вызывающих; способы устранения неисправностей и их причины;

- правила технического обслуживания и условия длительной бесперебойной работы механизма;

- требования безопасности труда.

Практические занятия по устройству сельскохозяйственной техники  проводятся в специально оборудованных  лабораториях.  Занятия  проводятся по  звеньевой системе. Для успешной организации и контроля деятельности учащихся на практических занятиях в помощь преподавателю выделяется мастер производственного обучения учебной группы.

При организации и проведении практических занятий по устройству сельскохозяйственной техники целесообразно соблюдать такую последовательность выполнения заданий:

- полная или частичная разборка машины или сборочной единицы;

- изучение взаимодействия деталей, условия работ составляющих частей машины и сборочных единиц, их смазывание и охлаждение;

- изучение технологических и эксплуатационных регулировок, технологических схем работы;

- изучение возможных эксплуатационных неисправностей и способы их устранения;

- изучение содержание технических обслуживаний, обеспечивающих нормальную работу сборочных единиц в процессе их эксплуатации;

- сборка составных частей и машин в целом.

Процесс учебной практики должен быть организован в учебных мастерских, в которых должно быть соответствующее оборудование для отработки учебных элементов программы.  Номенклатура оборудования, приспособлений, инструмента и инвентаря определяется с учётом современной техники и технологии проведения  работ по техническому обслуживанию. В зависимости от содержания конкретных выполняемых работ по данной профессии можно заменять отдельные виды оборудования и инструмента на другие, требующиеся в соответствии со спецификой производственного процесса. При этом должны быть учтены правила безопасности труда.

Обязательным элементом для организации самостоятельной работы учащегося на практических занятиях и занятиях по учебной практике является инструктивная или инструкционно-технологическая карта.

Особое внимание при выполнении программы модуля необходимо уделять современным методам и средствам проверки технического состояния механизмов, систем и узлов сельскохозяйственной техники, изучению возможных технических  и технологических неисправностей, их признаки: методы выявления, как неисправностей, так и причин их вызывающих; способы устранения неисправностей и их причины, условиям длительной бесперебойной работы механизмов, требований безопасности труда.

Изучению настоящего модуля должно предшествовать изучение дисциплин общепрофессионального цикла:  ОП.01. Основы технического черчения, ОП.02. Основы материаловедения и технология общеслесарных работ, ОП.03. Техническая механика с основами технических измерений, ОП.04. Основы электротехники.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации инженерно-педагогических кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: высшее техническое образование соответствующее профилю подготавливаемой профессии.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:

Инженерно-педагогический состав: высшее техническое или среднетехническое образование, опыт практической работы в данной профессиональной области, квалификация   на 1–2 разряда выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников.

Мастера производственного обучения: высшее техническое или среднетехническое образование, опыт практической работы в данной профессиональной области, квалификация   на 1–2 разряда выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников.

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для инженерно-педагогических работников, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

Преподаватели и мастера производственного обучения  должны проходить повышение квалификации не реже 1 раза в 5 лет.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического обслуживания и ремонта | Соблюдены правила и последовательность использования инструмента, оборудования и приборов для технического обслуживания тракторов и сельскохозяйственных машин. Последовательность выполнения операций технического обслуживания соблюдена. Технологические параметры различных операций технического обслуживания, в том числе регулировочных, соблюдены. Правильно подобраны материалы (смазка, охлаждающая жидкость, топливо и т.д.), комплектующие, расходные материалы, применяемые при техническом обслуживании тракторов и сельскохозяйственных машин. Соблюдены экологические нормы и мероприятия по предупреждению загрязнения окружающей среды. Устраняет, с соблюдением техники безопасности, возникшие во время эксплуатации трактора мелкие неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов. | Итоговый квалификационный экзамен. Сопоставление результатов формализованного наблюдения с эталоном Проверочные работы. Сопоставление результатов формализованного наблюдения с эталоном |
| Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей | Технологические параметры различных операций технического обслуживания, в том числе регулировочных, соблюдены. . Последовательность выполнения операций ремонта, наладки и регулировок соблюдена. Технологические параметры различных операций ремонта и наладки и регулировки соблюдены. | Итоговый квалификационный экзамен. Сопоставление результатов формализованного наблюдения с эталоном Проверочные работы. Сопоставление результатов формализованного наблюдения с эталоном |
| Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов | Соблюдены правила и последовательность использования инструмента, оборудования и приборов для профилактических осмотров тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин и оборудования. Последовательность выполнения операций профилактического осмотра соблюдена. Результаты профилактического осмотра соответствуют реальному состоянию машины. | Проверочные работы. Сопоставление результатов формализованного наблюдения с эталоном |
| Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять их | Последовательность поиска причин неисправностей соответствует типовому алгоритму, указанному в инструкции по эксплуатации сельскохозяйственной техники. Выявленные причины неисправностей соответствуют реальным неисправностям сельскохозяйственной техники. Контрольно-диагностическое оборудование и приборы для обнаружения неисправностей использовано в соответствии с инструкцией по эксплуатации данного оборудования Обнаруженные неисправности устранены | Проверочные работы. Сопоставление результатов формализованного наблюдения с эталоном |
| Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные сельскохозяйственные машины и оборудование | Параметры проверки и испытания под нагрузкой отремонтированных сельскохозяйственных машин соответствуют нормативным, указанным в инструкции по эксплуатации этих машин | Проверочные работы. Сопоставление результатов формализованного наблюдения с эталоном |
| Выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельскохозяйственных машин и оборудования | Соблюдены правила и последовательность использования инструмента, оборудования и приборов для консервации и сезонного хранения тракторов и сельскохозяйственных машин. Последовательность выполнения операций консервации и сезонного хранения сельскохозяйственной техники соблюдена. Технологические параметры различных операций консервации и хранения соблюдены. Правильно подобраны материалы (смазка, охлаждающая жидкость, топливо и т.д.), комплектующие, расходные материалы, применяемые при консервации и хранении тракторов и сельскохозяйственных машин. Соблюдены экологические нормы и мероприятия по предупреждению загрязнения окружающей среды. | Проверочные работы. Сопоставление результатов формализованного наблюдения с эталоном |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | Демонстрация интереса к будущей профессии. | Наблюдение и оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной и производствен-ной практик; Тестирование |
| --- | --- | --- |
| ОК 2. Организовывать собственую деятельность, исходя из цели и способов её достижения, определяемых руководителем | Обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в области организации своей деятельности; Демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач. | Проверочные работы: -тестирование; -наблюдение и оценка деятельности на практи-ческих занятиях, уроках учебной практики и производствен-ной практики. |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | Демонстрация умений самоконтроля, самооценки и самоанализа своей деятельности при выполнении профессиональных задач; Коррекция своей деятельности в результате применения более совершенного оборудования; | Проверочные работы: -тестирование; -наблюдение и оценка деятельности на практи-ческих занятиях, уроках учебной практики и производствен-ной практики. |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | Нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач. | Проверочные работы: -наблюдение и оценка деятельности на теоретических и практических занятиях, уроках учебной практики и производствен-ной практики. |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Наблюдение и оценка деятельности на теоретических и практических занятиях, уроках учебной практики и производствен-ной практики. |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | Взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения. | Наблюдение и оценка деятельности на теоретических и практических занятиях, уроках учебной практики и производствен-ной практики. |
| ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности | Соблюдение охраны труда; Соблюдение правил экологической безопасности. | Проверочные работы: -тестирование; -наблюдение и оценка деятельности на практи-ческих занятиях, уроках учебной практики и производствен-ной практики. |
| ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний | Демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности. | Проверочные работы: -тестирование; -наблюдение и оценка деятельности на практи-ческих занятиях, уроках учебной практики и производствен-ной практики. |